使用说明书

从电话线并接一根线接入主机接口，使座机与主机并接在一个电话号码上。

1.按一下主机设置按钮（进入成功，主机蜂鸣器一声长鸣）

2.电话号码的设置：

中心号码的设置：提起座机50+电话号码+#

用户电话号码的设置：提起座机5+路数+电话号码+#（路数1—5）

3.用户编号的设置：提起座机，31+用户编号（4位）+#

.4.过交换机电话号码的设置：5+路数+提机号+*+电话号码+#（路数0—-5）

5.设置状态的退出：功能设置完毕后按*+#退出或者15秒自动退出设置状态。

以上功能设置成功，主机蜂鸣器一声长鸣，不成功，则短嘀3声，所有设置都必须在开启设置按钮情况条件下进行。

面板操作；遇到紧急情况，按主机紧急开关，主机就会依次拨打中心号码以及用户电话号码。按主机撤防键，拨中心号码上传中心不受影响，停止拨用户报警电话。

拨通用户电话接机操作：当报警拨通用户电话时，接机后按电话键盘上数字键2挂断当前用户电话，按3挂断所有用户电话。