铁盒主机简单设置步骤

首先：666666（设置密码）+ （确认键）（进入设置状态），以下（1-8）操作都是在设置状态下进行;

- 无线探测器、遥控器的学习方法，20+防区号（01-16）+（确认键），想学习在那个防区，首先相应的防区灯会亮，然后出发无线设备发射无线信号，主机接收到无线信号之后，无线信号灯会亮，然后按下（确认键），信号灯灭，就代表学习进去了，如果 还要继续学习，重复以上操作。

- 设置电话号码;(51-56)+电话号码 + （确认键），总共可以设置6组报警电话号码。

- 打开远程控制功能：711+ （确认键）

4、打开自动放音功能：751+ （确认键）

5、打开检测电话线功能：781+ （确认键）

6、打开布撤防警号响功能：611+ （确认键）（布防警号响一声，撤防响两声）

7、布防延时设置：40+ （确认键）（000-255秒）

8、报警延时由下面两个设置来实现：A：防区号+3（3是延时防区类型）1+ （确认键）

B、报警延时时间设置：43+ （确认键）（000-255秒），（备注：哪个防区要实现延时报警，必须先把那个防区的防区类型设置为延时防区。）

9、接警控制不用输入密码：741+（确认键）

远程控制：

1、接警控制：当报警主机接收到报警信号报警，拨打你的手机，手机接通之后，会听到“嘀”“嘀”的连续放音，首先，在放音间隔里面按“3”，停止放音，然后输入用户密码123456（出厂值123456），保持正常节奏，不要太快，输完之后就进入了远程操作状态，在远程操作状态下：按“1”布防、按“2”撤防（撤防后停拨后面的电话）、按“3”进行远程监听，按“8”退出监听，按“7”可修改录音，按‘6’播放已录制好的语音，确认无误，按“8” 退出录音，按“4 ”打开警号响,  按“ 5 ”停止警号响。

2、也可以设置成上面第“9”项，接警不用输入用户密码，当报警主机接收到报警信号报警，拨打你的手机，手机接通之后，先直接按“3”，，就可以进入远程操作状态了，再按“2”就可以对主机撤防，按“1”就可以对主机布防，操作何上面一样的。

3、远程控制：用电话拨打连接报警主机的电话号码振铃n次接机；接机后输入用户密码，听到‘嘀’一声长音后，即进入远程控制状态。在远程控制状态操作如上。